Lekce 5

---
Přidělené radiové zdroje I
mobilní sítě postavené na technologii GSM mají vyhrazena frekvenční pásma:
  - GSM 900 (klasická GSM síť na základě dokumentů Phase 1) 124 kanálů
    - Uplink 890 - 915 MHz - mobil vysílá, BTS přijímá
    - Downlink 935 - 960 MHz - BTS vysílá, mobil přijímá
  - DCS 1800 (novější síť s vyšší kapacitou na základě dokumentů Phase 2) 374 kanálů
    - Uplink	1710 - 1785 MHz - mobil vysílá, BTS přijímá
    - Downlink	1805 - 1880 MHz - BTS vysílá, mobil přijímá
  - vzdálenost kanálů je 200 kHz, na okrajích pásem se nechávají volná pásma
  - kanály jsou na daném území rozděleny mezi pokrývající operátory

---
Přidělené radiové zdroje II
  - některé kanály mohou být v některých zemích rezervovány pro jiné účely (v ČR například kanály 115 -124 – vojenské účely)
  - vzdálenost kanálů pro uplink a downlink (duplexní odstup) – GSM: 45 MHz, DCS 95 MHz
  - jednotlivé BTS využívají pouze určitou skupinu kanálů tak, aby se vzájemně nerušily se sousedními, tzv. CA (Cell Allocation)
  - výkonové třídy vysílačů jsou pro různé třídy přístrojů definovány takto:
    - GSM - 4 třídy 8 - 0,8 W špičkového výkonu (cca 1 - 0,1 W středního výkonu)
    - DCS - 3 třídy 4 W, 1 W a 0,25 W špičkového výkonu
  - Pozn.: V dalším textu budou uváděny příklady většinou pro případ sítě GSM 900

---
Fyzická vrstva radiového rozhraní Um
burst = 156,25 bitů – GMSK modulace
timeslot = 3/5200s = 576,9 µs
frame (8 timeslotů) = 4,615 ms
„nájezd“ a „dojezd“ výkonu je přesně definován, aby nedocházelo k rušení prudkými změnami
P
maska
výkonu
t

---
Typy burstů
jsou definovány 4 typy burstů s užitečnou délkou
147 b a jeden s délkou 87
normální
frekvenční korekce
synchronizační
prázdný
přístupový
t (tail) 3 bity (nuly) a funguje jako zahájení a ukončení modulace
et (extended tail) - 8 bitů
g (guard time) – ochranná doba 8,25 bitů
t
t
142 x nula
t
t
g
t
t
39 x bity
64 x training
39 x bity
t
t
g
t
t
142 x mix
t
t
g
et
t
41 x synchro
36 x bity
68,25b guard
t
t
t
57 x data
26 x train
57 x data
t
t
g

---
Skládání rámců (frame) I
frame (rámec) se skládá z 8 slotů
multiframe se skládá:
  - z 26 rámců pro přenos především hovoru (TCH) a dále logických kanálů SACCH/T a FACCH
  - z 51 rámců pro přenos logických kanálů na beacon: BCCH, CCCH (NCH, AGCH, PCH a RACH), SDCCH a SACCH/C
FRAME
0
1
2
50
49
48
. . . . .
. . . . .
0
1
25
24
0
1
2
50
49
48
. . . . .
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
25
24
. . . . .
MULTIFRAME
SUPERFRAME
0
1
2
3
2046
2047
4
5
. . . . .
HYPERFRAME
. . . . .
6,12 s
120 ms
235,38 ms
4,615 ms
12533,76 sec = 3:28:53,76

---
Skládání rámců (frame) II
superframe je složen z 51 nebo 26 multiframe jakožto nejmenší společný násobek dvou typů multiframe
hyperframe se skládá z 2048 superframe t.j. celkem ze 2 715 648 frame, což je doba asi 3,5 hodiny
  - takto dlouhý rámec je nutný pouze z důvodů použitého šifrovacího algoritmu
FRAME
0
1
2
50
49
48
. . . . .
. . . . .
0
1
25
24
0
1
2
50
49
48
. . . . .
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
25
24
. . . . .
MULTIFRAME
SUPERFRAME
0
1
2
3
2046
2047
4
5
. . . . .
HYPERFRAME
. . . . .
6,12 s
120 ms
235,38 ms
4,615 ms
12533,76 sec = 3:28:53,76

---
A/D převod a kódování zdroje
prvním krokem je digitalizace A/D převodníkem, používá se 13 bitový lineární převodník se standardním vzorkováním 8 kHz (125 μs) => datový tok: 8000 · 13 = 104 kbit/s
datový tok je nutno kvůli radiovému přenosu přiděleným pásmem zredukovat
k tomu je použit hybridní kodér pracující na principu modelování lidského hlasu - vokodér
GSM kódování je speciálním druhem lineárního prediktivního kódování LPC
hlasové ústrojí mění své parametry poměrně pomalu, takže pro přenos řeči stačí sledovat jeho parametry ve 20ms intervalech, výstupem je 260 bitů (deskriptory)
dostáváme tedy datový tok 260 / 0,02 = 13 kbit /s a jedná se tedy o redukci 104 / 13 = 8x

---
Kanálové kódování
blokový
kodér
konvoluční
kodér
bitové
prokládání
diagonální
prokládání
data
sestavení
burstu
1
9
17
|
|
|
|
|
|
441
449
2
10
18
|
|
|
|
|
|
442
450
3
11
19
|
|
|
|
|
|
443
451
4
12
20
|
|
|
|
|
|
444
452
5
13
21
|
|
|
|
|
|
445
453
6
14
22
|
|
|
|
|
|
446
454
7
15
23
|
|
|
|
|
|
447
455
8
16
24
|
|
|
|
|
|
448
456
8 bloků
57b
blokový
kodér
konvoluční
kodér
1:2
50b
132b
78b
53b
378b
78b
456b
přidává
4 nuly
136b

---
Od hovoru k sestavení burstu
Hovorový signál
104
A/D 13bit, 8000Hz
11010110001101010011110010101110101010000111101011010100110010
Segmentace
Zdrojové kódování
13
50
132
78
53
132
4
Blokový kód + 4 nuly
Konvoluční kód
378
78
Bitové prokládání
1 2 3 4 5 6 7 8
A
C
. . .
. . .
Diagonální prokládání
. . .
. . .
Šifrování A5
. . .
Sestavení burstu
můj TDMA timeslot
7x cizí TDMA timeslot
260 bit
A
B
C
20ms
20ms
20ms
. . .
26
3
3
8,25
57
57

---
Fyzické a logické kanály
fyzický kanál
  - je definován jako určitý timeslot
    na určitém frekvenčním kanále
vedle vlastního přenosu uživatelských informací
je třeba přenášet poměrně velké množství
různorodých signalizačních informací, které se
z důvodu snadné identifikace a oddělitelnosti
člení se do tzv. logických kanálů
logický kanál
  - vyjadřuje druh informace, která se
    v určitém čase přenáší
    prostřednictvím daného
    fyzického kanálu
  - některé logické kanály jsou
    obousměrné, některé slouží
    jen pro směr uplink, jiné
    pouze pro směr downlink
  - některé logické kanály se přenáší po vyhrazeném provozním fyzickém kanálu, jiné se přenáší prostřednictvím speciálního společného fyzického kanálu (tzv. beacon channel)
  - některé logické kanály jsou aktivní po celou dobu přenosu,
    jiné fungují pouze v určitých fázích přenosu
  - různé logické kanály používají různé typy burstů
890 – 915 MHz
FDMA
TDMA rámce
3
3
3
3
3
3
.
.
.
.
.
.
3
3
3
3
t
t
fyzický kanál
. . .
různé logické kanály přenášené na fyzickém kanále
TCH
FACCH
TCH
TCH
SACCH
. . .
t

---
Logické kanály - rozdělení
provozní kanály TCH (Traffic CHannels)
řídící (signalizační) kanály CCH (Control CHannels):
  - Broadcast BCCH, vysílací kanály (jen downlink na beacon kanálu (C0,TN0 dané CA))
  - Dedicated DCCH, kanály vyhrazené konkrétní MS
  - Common CCCH, společné kanály pro skupinu MS v jednom TDMA rámci
TCH
CCH – řídící (signalizační) kanály
broadcast
common
dedicated
dedicated
ACCH
NB
NB
FB
SB
NB, DB
NB
AB
NB
NB
NB
NB
TCH/H
TCH/F
FCCH
BCCH
SDCCH
SACCH
FACCH
PCH
AGCH
RACH
SCH

---
Broadcast kanály BCCH
vysílají se ve směru downlink na C0, TS0 daného CA (tzv. beacon kanál)
  - tento fyzický kanál používající 51 rámcové multirámce má v síti GSM nezastupitelnou úlohu
  - jeho vysílací výkon je neměnný a drží na maximální hodnotě dané BTS, čímž je MS umožněno právě na beaconu měření výkonu od jednotlivých BTS
  - ve svých logických kanálech vysílá data nutná pro zajištění spojení BTS - MS
FCCH (Frequency Correction CHannel) - pomocí speciálního burstu umožňuje MS přesně doladit frekvence svojí VF části
SCH (Synchronization CHannel) - vysílá data nutná pro rámcovou synchronizaci (číslo rámce a jednoznačnou identifikaci operátora a dané BTS
BCCH (Broadcast Control CHannel) - vysílá veškeré informace týkajících se dané BTS potřebné pro spojení MS – BTS a kmitočty okolních BTS
fyzický kanál odpovídající beaconu ve směru uplink je používán zejména pro logické kanály RACH a SDCCH
F - FCCH; S - SCH; B - BCCH; C - PCH+AGCH; Di - SDCCHi; Ai - SACCHi na SDCCHi; R - RACH; I - výplňové bursty
F
S
B
C
F
S
C
C
F
S
D0
D1
F
S
D2
D3
F
S
A0/2
A1/3
0
10
20
30
40
50
I
A0/2
D0
D1
D2
A1/3
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

---
Společné řídící kanály CCCH
jsou fyzicky namapovány v beacon kanálu a podle okamžité potřeby slouží vybraným MS
  - používají se zejména při navazování spojení a provádění handoveru
  - identifikace, komu vysílaná data patří se děje pomocí přenášených čísel
PCH (Paging CHannel)
  - používá se pro vyvolání MS, pokud s ní BSS chce navázat kontakt
  - všechny BTS v dané LA vysílají pomocí tohoto kanálu TMSI případně IMSI požadované MS
  - MS musí do určité doby odpovědět na PCH pomocí kanálu RACH, jinak je považována za nedostupnou
RACH (Random Access CHannel)
  - MS tímto kanálem žádá o přístup k síti, pokud chce zahájit přenos, ať už na základě vlastního požadavku nebo na základě pagingu
    - MS nemůže v idle stavu znát TA, proto, aby nedocházelo ke kolizím, RACH musí používat zkrácený access burst
  - RACH se vysílá opakovaně a existují mechanizmy jak obejít možné kolize s případným RACH vysílanými ve stejnou dobu jinými MS
AGCH (Access Grant CHannel)
  - BTS tímto kanálem potvrdí nebo zamítne MS přístup k síti (odpověď na RACH)
  - pokud přístup potvrdí, přidělí MS tímto kanálem SDCCH, k přenosu další potřebné signalizace a oznámí jí platný TA

---
Vyhrazené řídící kanály DCCH
SDCCH (Standalone Dedicated Control CHannel) cca 780b/s
  - používá se v situacích, kdy není přidělen žádný provozní kanál, ke kterému by se dal asociovat SACCH nebo FACCH
  - slouží například k signalizaci v době navazování spojení nebo k přenosu SMS
SACCH (Slow Associated Control CHannel) cca 390b/s
  - používá se k přenosu signalizace jakmile je aktivní některý provozní kanál
    - time advance (TA) a regulace vysílacího výkonu
    - údaje naměřené MS o aktivní, ale i okolních BTS
    - řada dalších signalizačních zpráv
  - SACCH je kanál využívající třináctý slot v 26 rámcovém multirámci
FACCH (Fast Associated Control CHannel) 9,2 nebo 4,6kb/s
  - pro zajištění určitých činností nestačí rychlost SACCH, proto se dočasně vytváří rychlý kanál FACCH „ukradením“ poloviny nebo celého burstu TCH
    - z tohoto důvodu jsou v normálním burstu tzv. stolen bity (na začátku a konci tréningové sekvence), které ukazují, zda byl burst „ukraden“
  - pro přenos signalizace v průběhu handoveru může využívat i access burst
0
1
2
3
11
12
22
13
23
24
25
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
I
. . . . .
. . . . .
T - TCH, S - SACCH, I - prázdný
Mapování logických kanálů v multirámci

---
Provozní kanály TCH
přenášejí uživatelský informační tok a dělí se podle
  - rychlosti přenosu
    - TCH/F - plná 22,8 kb/s (Full rate)
    - TCH/H - poloviční 11,4 kb/s (Half rate)
      - zde uvedená rychlost je plná rychlost daného kanálu, přenášená data se ovšem musí zabezpečit, a proto je využitelná přenosová rychlost výrazně nižší
      - novější Enhanced full rate (TCH/EFS)používá pouze důmyslnějšího kodeku, ale přenosová rychlost je stejná jako u full rate
  - přenášených informací
    - S - řečový signál (Speech)
    - X,X - datový signál s přenosovou rychlostí X,X kb/s
  - jsou vždy vyhrazené a využívají spolu s asociovanými řídícími kanály (ACCH) 26ti rámcové multirámce na fyzickém TDMA slotu dané MS
    - v režimu multislot může být MS vyhrazeno více TDMA rámců pro přenos TCH, a tak zvýšena její přenosová kapacita
      - ACCH se pak zpravidla používá jen u prvního TCH
příklady používaných TCH kanálů
  - přenos řeči	- TCH/FS; TCH/HS; TCH/EFS
  - přenos dat	- TCH/F9,6; TCH/F4,8; TCH/F2,4; TCH/H4,8; TCH/H2,4

---
Režim činnosti MS
TDMA rámce pro uplink jsou na BTS o 3 sloty zpožděny za rámci pro downlink
    - aby toto na BTS platilo, musí jednotlivé MS vysílat uplink sloty s předstihem odpovídajícím jejich vzdálenosti od BTS - tzv. TA (Time Advance)
  - elektronika MS je výrazně jednodušší (nemusí současně vysílat a přijímat)
  - v mezičasech MS může měřit beacon kanály z okolních BTS
    - významnou roli v tom hraje prázdný rámec z 26 rámcového multiframu (TCH + SACCH používá 26, zatímco beacon používá 51 rámcový multiframe)
MS příjem
současná BTS
MS vysílání
současná BTS
Beacon
jiná BTS
T - TCH; I - Idle (prázdný); B - slot 0 Beacon kanálu
klouzání multirámců 26/51
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
6
7
TDMA 23
TDMA 24
TDMA 25
TDMA 1
TDMA 2
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
6
7
TDMA 23
TDMA 24
TDMA 25
TDMA 1
TDMA 2
TA
T
T
T
T
T
T
T
T
I
I
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
0
1
3
2
4
5
6
7
6
7
TDMA 45
TDMA 46
TDMA 47
TDMA 48
TDMA 49
B
B
B
B
B